## Slide 1: Contrôle automatique à la mangeoire
Bilan d’une expérimentation de lectures de bagues RFID
Stéphane Jouaire

## Slide 2
Mésanges font partie des oiseaux les plus capturés à la mangeoire
Contrôles visuels : beaucoup d’oiseaux déjà bagués reviennent à la mangeoire
MAIS : taux d’autocontrôles faibles par capture au filet
Comment augmenter obtenir plus d’informations sur ces oiseaux sans rajouter de sessions de capture au filet ?
SOLUTION : système de contrôle automatique
METHODE : lecture automatique d’une bague équipée d’un transpondeur RFID

## Slide 3
RFID : acronyme Radio Frequency Identification ou identification par radiofréquence en français
Le lecteur fourni de l’énergie au transpondeur sous forme d’ondes électromagnétiques
Cette énergie alimente le Circuit Intégré du transpondeur
En retour le transpondeur émet des ondes électromagnétiques portant le numéro unique stocké dans la mémoire du C.I.
Ce numéro est lu par le lecteur
Transpondeur ou Tag
Lecteur

## Slide 4
Solution retenue : si possible pas trop onéreuse et adaptée (beaucoup de lecteurs n’enregistrent pas la date et l’heure !)
Dans la catégorie DIY : la carte ARDUINO (60€ environ tout compris)
Antenne
Transpondeur test = porte clé
Carte mémoire de stockage SD
Carte électronique arduino UNO pour piloter l'ensemble

## Slide 5
Installation sur la mangeoire
4 lecteurs sur la mangeoire
Optimisation des lectures :
Installation d’une planche sur les antennes
Installation d’une planchette de séparation pour optimiser les lectures

## Slide 6
Choix du transpondeur :
Dans la série DIY again… d’après le site animalmigration.org
Pas pour moi… peut être un jour mais pas cette fois !

## Slide 7
Choix du transpondeur :
Recherche sur internet http://www.buyrfid.co.uk/
Bague prête à poser mais 215£ (250€) les 100 bagues

## Slide 8
Résultats
Exemple de fichier obtenu :
Identifiant Date Heure N° du détecteur

## Slide 9
Espèces baguées
99 oiseaux ont été équipés d’une bague munie d’un transpondeur
Pour les mésanges charbonnières : 23 femelles et 46 mâles (1/3 ; 2/3).
Espèce | Effectif
Mésange nonnette PAPALU | 7
Mésange boréale PARNUS | 2
Mésange bleue PARCAE | 21
Mésange charbonnière PARMAJ | 69

## Slide 10
Relectures de bagues, contrôles
Ce dispositif a permis 27 741 relectures de bagues pendant sa durée de fonctionnement du 9/11/2015 au 12/3/2016.
Mais certaines concernent le même oiseau qui est passé plusieurs fois de suite sur l’antenne
Ont été retenues les relectures :
Faites sur 2 antennes différentes
Faites sur la même antenne et séparées d’au moins 15s (arbitraire)

## Slide 11
Nombre d’individus contrôlés
Parmi les 99 oiseaux bagués 18 n’ont jamais été recontrôlés dont 7 mésanges charbonnières et 8 mésanges bleues.
En comparaison, les captures au filet effectuées jusqu’au mois de mars 2016 ont permis de contrôler seulement 7 oiseaux (6 mésanges charbonnières et 1 mésange bleue).

## Slide 12
Nombre de lectures par jour

## Slide 13
Nombre de lectures par jour
Tendance à diminuer au cours du temps
Très irrégulier :
Météo
Plus de graines dans la mangeoire
Dérangement (humain, chat, autre…)

## Slide 14
Nombre de lectures par jour
Cas des mésanges charbonnières et bleues
Forte fluctuation dans le temps, schéma identique

## Slide 15
Nombre d'individus différents fréquentant la mangeoire par jour
Cas des mésanges charbonnières et bleues
Fluctuation dans le temps, schéma identique
Décroissance moins forte qu’attendue : fidélisation ? Oiseaux locaux ?

## Slide 16
Nombre de visites par heure
Afin de savoir quand les oiseaux viennent à la mangeoire, les lectures ont été groupées par heure.
Contre-intuitif : on s’attend à ce que les oiseaux viennent tôt le matin (compétition besoin nourriture/protection prédateur
Les mésanges sont plus actives en milieu de journée !

## Slide 17
Nombre de visites par heure
Problème : quand je bague je vois bien qu’il y a plus d’oiseaux le matin ???
Conclusion : c’est le dérangement qui provoque la baisse de fréquentation
Veille de captures
Jour de captures début 8h00
Fin 12h00
Lendemain de captures
Fin des captures

## Slide 18
Durée de séjour journalier à la mangeoire.
durée maximale de séjour = différence entre dernière visite enregistrée de la journée et première.
Ces durées ont groupées par tranche de 30 minutes.
Plupart des visites courtes : beaucoup font moins d’1/2h !
Médiane : environ 2h…
Médiane

## Slide 19
Durée de stationnement
début des captures électroniques 9/11/2015, fin le 12/03/2016 soit 125 jours plus tard
Forte diminution au début : oiseaux de passage
Stagnation : oiseaux qui hivernent autour de la mangeoire
Fin de l’hiver : diminution du nombre d’oiseaux : dispersion printanière, nourriture à nouveau disponible dans la nature ?

## Slide 20: Merci de votre attention
Des questions ?